## Slide 1: WARMUP-TEAM PROJECT
201300883 김진우
201400978 나윤호
201402927 전진우

## Slide 2: 목차
팀원소개
목표 및 목적
구성 및 구성도
시연
Q & A

## Slide 3: 팀원소개
전진우
나윤호
김진우
Django server
Raspberry Pi + Arduino
Django server

## Slide 4: 목표 및 목적
목표 : Raspberry Pi 와 Ubuntu machine을 서버로 이용한 network service를 창안하고 다음에 따라 구현한다.
목적 : 온도센서를 이용해, 일정 온도 이상 올라갔을 시 피에조센서를 통하여 알람소리를 내어 사용자에게 위험을 알리며, 서버(db)에는 경고 기록을 저장한다.
Raspberry Pi : server로 HTTP 프로토콜 PUT method로 얻은 data를 전달한다. (참고 : urllib.request.Request)
Django Server : Web application은 이를 받아 DB로 저장한다.
PC : 서비스 사용자들은 Web browser를 띄워 원하는 정보를 얻을 수 있어야 한다.

## Slide 5: 구성 및 구성도
온도센서를 통한 온도 측정
아두이노-라즈베리간
Serial 통신
apache2 +Ubuntu Django server
온도 센서
(TMP36)
Piezo buzzer
Sqlite3(DB)
DB테이블명.save()
Piezo를 통한 경고음 전달
HTTP통신
urlib.request.Request() 사용
일정 시간간격의 온도기록 및 경고기록 저장
DB테이블명.objects.all()
Datetime.today().strftime() 으로 시간 측정
아두이노로 부터 받은 온도값 문자열을 디코딩해서 정수로 변환
측정된 시간값과 경고알림을 저장

## Slide 6: 시연
데스크탑 서버를 이용하여 원격으로 시연함

## Slide 7
http://222.117.181.227:8080/polls/